## Slide 2: Kalibratie van de camera in een endoscoop en een 6DOF-EM-sensor
Bacheloropdracht van Tino Kerkhof
Bacheloropdrachtcommissie:
Voorzitter: prof. Dr. Ir. C.H. Slump (SAS)
Mentor: dr. Ir. F. van der Heijden (SAS)
Lid van andere werkeenheid: MSc. N. van der Stap (MISR)
EWI/SAS 2013-021
9 september 2013

## Slide 3
Grootschalig bevolkingsonderzoek naar darmkanker
Bevolkingsonderzoek kan 2.400 levens per jaar gaan redden
66.000 extra colonoscopieën per jaar
Pilot darmkankertest van start (NOS, dinsdag 3 september 2013)
Model voor vergemakkelijkte besturing (N. van der stap, F. van der Heijden, et al.)
Het kader
Waarom dit onderzoek?

## Slide 4
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 5
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 6
Het model beschrijft beweging van de camera in 2 vrijheidsgraden (DOF)
Model wordt getest met een elektromagnetische (EM) sensor met 6 DOF van Northern Digital Inc. (NDI)
Beide meetmethoden hebben een ander assenstelsel
Transformatie tussen de twee meetmethoden
Probleem
probleemstelling

## Slide 7
Sensor zit vast aan de punt van de endoscoop
Het beeld wordt gemaakt met een groothoeklens
4 stappen:
  EM-sensor naar NDI-fieldgenerator
  NDI-fieldgenerator naar schaakbord
  Schaakbord naar camera
  EM-sensor naar camera
Probleem
Analyse

## Slide 8
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 9
Transformatiematrix in plaats van rotatiematrix en translatievector
Methode
Voorbereiding

## Slide 10
Het NDI-systeem geeft de plaats en oriëntatie van de EM-sensor
Matlabscript van F. van der Heijden
De rotatie is in Euler Angles gemeten
De rotatiematrix in de transformatie is dan:
Methode
Stap 1: EM-sensor naar NDI-fieldgenerator

## Slide 11
Schaakbord wordt neergezet en niet meer verplaatst
Met een 6DOF-pointer-EM-sensor worden de hoekpunten opgemeten
Het Kabsch algoritme rekent de transformatie uit
Om te bepalen of de grootte van het schaakbord invloed heeft op de transformatie worden twee verschillende schaakborden gebruikt
Methode
Stap 2: NDI-fieldgenerator naar schaakbord

## Slide 12
De camerakalibratie van J.-Y. Bouguet wordt gebruikt
Intrinsieke waarden, bijvoorbeeld de vervorming door een groothoeklens
Extrinsieke waarden
Hoekpunten op het schaakbord
Methode
Stap 3: schaakbord naar camera

## Slide 13
Alle transformaties zijn nu bekend
Niet perfecte wereld
Kabsch algoritme
Methode
Stap 4: EM-sensor naar camera

## Slide 14
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 15
Endoscoop
6DOF-katheterische-EM-sensor
6DOF-pointer-EM-sensor
NDI Aurora fieldgenerator met systeem
Zwart/wit schaakbord
Een manier om de beelden van de camera naar je computer te krijgen
Computer
Uitvoering
Benodigdheden

## Slide 16
Uitvoering
Opstelling

## Slide 17
Uitvoering
Opstelling

## Slide 18
Uitvoering
metingen
Het schaakbord wordt opgemeten

## Slide 19
Beeld en EM-sensordata worden tegelijkertijd opgenomen en gemeten
Na de opname worden de stationaire beelden uit de opname gehaald
Uitvoering
Metingen

## Slide 20
  EM-sensor naar NDI-fieldgenerator
    Plaats en oriëntatie worden individuele transformatiematrices
  NDI-fieldgenerator naar schaakbord
    Met het Kabsch algoritme wordt één transformatiematrix berekend
  Schaakbord naar camera
    De camerakalibratie van J.-Y. Bouguet verwerkt de beelden en geeft de plaats en oriëntatie van de camera
    Plaats en oriëntatie worden individuele transformatiematrices
Uitvoering
Verwerking

## Slide 21
Transformaties zijn nu bekend
De eenheidsvectoren worden gebruikt om de transformatie tussen camera en EM-sensor te vinden
Voor symmetrie worden ook de negatieven van de eenheidsvectoren meegenomen
Als laatste worden ook alle berekende fouten op een rijtje gezet
Uitwerking
Resultaat en fouten

## Slide 22
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 23
Resultaten
Stap 1: EM-sensor naar NDI-Fieldgenerator

## Slide 24
Resultaten
Stap 1: EM-sensor naar NDI-Fieldgenerator

## Slide 25
Resultaten
Stap 2: NDI-Fieldgenerator naar schaakbord

## Slide 26
Resultaten
Stap 2: NDI-Fieldgenerator naar schaakbord

## Slide 27
Resultaten
Stap 3: schaakbord naar camera

## Slide 28
Resultaten
Stap 4: EM-sensor naar camera
Schaakbord = 28.2 x 37

## Slide 29
Resultaten
Stap 4: EM-sensor naar camera
Schaakbord = 184 x 235

## Slide 30
Fout bij stap 1: ndiTEM wordt veroorzaakt door trilling
Fout bij stap 2: schTndi wordt veroorzaakt door meetfouten
Fout bij stap 3: camTsch wordt veroorzaakt door de grens van precisie
Fout bij stap 4: camTEM wordt veroorzaakt door alle bovenstaande fouten
Resultaten
Fouten
 | Groot schaakbord 235 x 184 |  | Klein schaakbord 37 x 28,2 | 
 | absoluut | relatief | absoluut | relatief
Fout ndiTEM | 1,01 mm | 0.38 % | 0,24 mm | 0,34 %
Fout schTndi | 1,13 mm | 0.38 % | 0,40 mm | 0,85 %
Fout camTsch | 1,34 mm | 0.51 % | 0,45 mm | 0,62 %
Fout camTEM | 10,8 mm | 84.5 % | 1,05 mm | 14,2 %

## Slide 31
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 32
De 6DOF-pointer-EM-sensor
Richting afhankelijke fouten
Herberekening van de offset
Verbetering: absolute fout van 5.46 mm naar 1.13 mm
relatieve fout van 1.68% naar 0.38%
Discussie
Offset

## Slide 33
Fout bij stap 1: ndiTEM wordt veroorzaakt door trilling
Fout bij stap 2: schTndi wordt veroorzaakt door meetfouten
Fout bij stap 3: camTsch wordt veroorzaakt door de grens van precisie
Fout bij stap 4: camTEM wordt veroorzaakt door alle bovenstaande fouten
Discussie
fouten
 | Groot schaakbord 235 x 184 |  | Klein schaakbord 37 x 28,2 | 
 | absoluut | relatief | absoluut | relatief
Fout ndiTEM | 1,01 mm | 0.38 % | 0,24 mm | 0,34 %
Fout schTndi | 1,13 mm | 0.38 % | 0,40 mm | 0,85 %
Fout camTsch | 1,34 mm | 0.51 % | 0,45 mm | 0,62 %
Fout camTEM | 10,8 mm | 84.5 % | 1,05 mm | 14,2 %

## Slide 34
synchronisatie bleek lastiger dan verwacht
Statief biedt mogelijk een oplossing
Discussie
synchronisatie

## Slide 35
T.R.F. van Steenbergen et al. hebben de camerakalibratie geautomatiseerd met behulp van een bolletjesbord in plaats van een schaakbord
De computer herkent een uniek patroon in het bolletjesbord
De computer bepaalt zelf de plek van de oorsprong
De methode levert veel winst in snelheid op, maar veroorzaakt tegelijkertijd een klein verlies in nauwkeurigheid
Discussie
bolletjespatroon

## Slide 36
Probleem
Methode
Uitvoering
Resultaten
Discussie
Conclusie
Aanbeveling
Referenties
Vragen
Inhoud

## Slide 37
Synchronisatie verbeteren door momentopnames te maken
Veel data vergaren
Afwegen of de tijdswinst door automatisering opweegt tegen het verlies in nauwkeurigheid
Relatieve fouten wegen niet tegen elkaar op
Foutmarge van de individuele meetsystemen te groot voor wat we willen meten.
Conclusie en Aanbeveling

## Slide 38
Referentielijst staat in het verslag
F. van der Heijden heeft het script geschreven dat de data van het NDI-systeem uitleest en importeert in Matlab
Referenties

## Slide 39
Vragen?
http://experteer-blog.nl/wp-content/uploads/2011/05/Vragen-stellen-op-het-sollicitatiegesprek-als-kandidaat-300x300.jpg